ЧАСТ 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив“

Конструкции

Съгласно настоящето задание проекта следва да се състои от:

- Фаза:

Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати и бетонови работи за преграждане на отделения.

Височина на колоната 4м.

Изграждане на приподово (тръбен релсов път на стойки) и екранно отопление, свързано към ТЕЦ.

Компютърно управление.

Размери: 4 шеда по 9,6м ширина, 36м дължина.

Приложими стандарти и натоварвания

Допустими, разчетни натоварвания:

Улуци     252 N сняг за m².

Покрив   252 N сняг за m².

Укрепващи конструкции  с реколта  150 N за m².

450 N сняг за m².

30 N за един линеен m улук

Вятър   70 + 150 N  за m².

БДС EN 13031-1:2003 Оранжерии. Проектиране и конструкция. Част 1: Оранжерии за търговски продукти

Стоманена конструкция - горещо поцинкована според стандарт NEN 1275.

- Фаза:

Оборудване на оранжерията с: преградни стени за 4 отделения всяко с врата, оранжериен екран, отделно управление, програмен продукт с графичен и цифров архив, дистанционен достъп през интернет или мобилен телефон, нива на достъп. 3 отделения с хидропоника в дренажен улук на стойка с централно събиране на дренажа. 1 отделение с плъзгащи се маси. Хранителен възел до вратата на крайно отделение с отделен смесителен резервоар. 4 броя вентилатора, индивидуално управляеми от програмата.

Изисквания към проекта:

- Независимо от изброените части и/или цени по-долу изпълнителя по договор следва за своя сметка да достави всякакви не упоменати в количествената сметка материали така че проекта да отговаря на следните стандарти, параметри и описание:

Оранжерия със стъклено покритие

ТИП - РАЗМЕР:

9,6м х 4

36м дължина

Обща покрита площ 1382,4 м2

Алуминиева конструкция на покривите.

Оранжерията следва да е подходяща както за модерното производство тип “Хидропоника“, така и за традиционното производство върху почва. Оранжерията следва да е подходяща  и за екологично чисти производства.

Допустими натоварвания

Основните носещи елементи – колони, ферми и улуци се изчисляват за допустими натоварвания съгласно строителни норми на Република България и ЕС, вторичните носещи елементи, както общо конструкцията също са разчетени за тези натоварвания, отговарящи на климатичните условия за района.

Нормативи и стандарти за проектиране и строителство:

-БДС EN 13031-1:2003 Оранжерии. Проектиране и конструкция. Част 1: Оранжерии за търговски продукти

-ОРАНЖЕРИИ.НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.Утвърдени със заповед № 4716 от 02.11.1979 г. на МССМ и № 1322 от 01.11.1979 г. на КАБ (Отпечатани в БСА, бр. 12 от 1979 г.)

-НАРЕДБА №2/2004 г. за топлоснабдяване;

-НАРЕДБА №6 /ДВ бр.107/ от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

-НАРЕДБА №7 от 15.12.2004 г. за топлосъхраняване и икономия на енергия в сгради;

-НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

-НАРЕДБА №15/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

-НАРЕДБА №18-21 от ЗЕЕ;

-Правилник за устройство на електрически уредби;

-Противопожарни строително технически норми.

-Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване – част І, проф.Ст.Стамов и колектив;

-Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване – част ІІ, проф.Ст.Стамов и колектив;

-НАРЕДБА №1 от 13.06.1991 г. за екологични изисквания към териториално градоустройственото планиране и инвестиционните проекти;

-НАРЕДБА №1 в сила от 08.12.2004 г. за правилата и нормативи за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация7

-НАРЕДБА №2 от 05.05.1987 г. (ДВ бр.58 от 1987 г.; изменение и допълнение, ДВ бр.33 от 1994 г.) за противопожарните строително-технически норми;

-НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА                                                                                                         БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г

-ЗУТ

-Всички български стандарти, отнасящи се за отделните аспекти на ОВКИ дейностите

Допустими, разчетни натоварвания:

Улуци     252 N сняг за m².

Покрив   450 N сняг за m².

Укрепващи конструкции  с реколта  250 N за m².

450 N сняг за m²,  30 N за един линеен m улук

Вятър   70 + 150 N  за m².

Стоманената конструкция е горещо поцинкована според стандарт NEN 1275.

Алуминиевите фронтони, покрива и проветрителите се доставят с неръждаеми болтове и  гайки.

Опорната конструкция и фронтоните се доставят с механично поцинковани болтове и гайки.

Качество на стоманата              S235.

Номер на теста за :

1.Улуци                                          ПТ 11/2014

2.Покрив                                        ПТ 12/2014

3.Проветрители                             ПТ 13/2014

4.Фронтони     		         ПТ 14/2014

5.Механизъм проветряване          ПТ 15/2014

Размер на фермата/шеда/			   9.60 m

Размер между колоните 			   4.00 m.

Височина на колоната  			   4.00 m

Покрив

Ъгъл  24°.

3-панелен стъклен прозорец с размери 3 x 800 x 0,800 mm.

Количества и стойности

  - Проектиране

Цена без ДДС:  до 35000 лв.:

1. Текстови документи по всички части включващи обяснителна записка и количествени спецификации.

2. Чертежи

2.1. Архитектура. Генерален план – ситуация; общ план – подложка; фасади.

2.2. Конструктивна. План основи с привързване към терена /фундаменти/; Общ  констуктивен чернеж на оранжерийната конструкция на база офертна информация.

2.3. Отоплителна инсталация. Водогрейна  с параметри на топлоносителя 90/70( С - общ план, аксонометрични схеми.

2.4. Проветрителна инсталация Общ план на кинематичната верига /мотор редуктор, валове, проветрители/.

2.5. Термоекран. Общ план на кинематичната верига /мотор редуктор, платно, укрепване/.

2.6. В и К

2.7. Електрическа.Вътрешни инсталации в оранжерията, автоматично управление на проветрителна инсталация и термоекран; заземление и гръмозащита; главно командно табло, реверсивни табла, табла захранване.

2.8. Технологична

2.9. ПБЗ

  - Бетон и бетонови работи, нулев цикъл.

Оранжериен проект да функционира като високотехнологичен обучителен център за различни видове производство, поотделно и едновременно управление, както и хранене на различни зеленчукови култури и цветя с една система.

4 еднакви по размер отделения, като в част на едно от тях ще се намира технологичното оборудване.

Отопление през централното отопление на прилежащи сгради (релсов път и екранно отопление).

Вътрешни прегради не се включват.

Ширина: 4x9,6m=38,4m

Дължина 9x4m=36m

Площ =1382m2